załącznik 1

część 2

Opis przedmiotu zamówienia:

- drzwi aluminiowe wewnętrzne ilość 16 szt.

- wymiar 1350 x 2070 dwuskrzydłowe, światło przejścia w skrzydle czynnym 804 mm

- skrzydło czynne prawe otwierane na zewnątrz

- drzwi wyposażone w jeden zamek, klamkę, zawiasy z możliwością otwarcia na 180 stopni

- skrzydło czynne podzielone szprosem na 8 pól wypełnionych szybą bezpieczną mleczną

- dół obu skrzydeł wypełniony, pokryty stalą kwarcową ok. 60 cm od dołu drzwi

- kolor drzwi lakierowany niestandardowy

Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę, montaż nowych drzwi z rozkuciem otworów pod nowe drzwi, demontaż starych drzwi, złomowanie starych drzwi, wykonanie obróbek tynkarskich z pomalowaniem i wywozem gruzu.